## Slide 1
2.4.1. 电子邮件服务的基本概念
1. 电子邮件服务
电子邮件与社会中邮政系统有相似的结构与工作规程。
邮件服务器是互联网邮件服务系统的核心
  负责接收用户送来的邮件，并根据收件人地址转发到接收方的邮件服务器中；
  负责接收由其他邮件服务器发来的邮件，并根据收件人地址分发到相应的电子邮箱中。

## Slide 2
2.4.2. 电子邮件系统的总体结构
1. 电子邮件系统总体结构
三部分：
邮件客户端（用户代理）
邮件服务器
简单邮件传输协议SMTP
用户邮箱
输出
报文队列
邮件
服务器
用户
代理
用户
代理
用户
代理
邮件
服务器
用户
代理
用户
代理
邮件
服务器
用户
代理
SMTP
SMTP
SMTP
电子邮件地址
用户邮箱名@主机名
Notes: ISP：Internet service provider
新浪，腾讯， Gmail yahoo
电子邮箱由提供电子邮件服务的机构（ISP）为用户建立。
用户代理：一个在本地运行的程序，

## Slide 3
2.4.2. 电子邮件系统的总体结构
2. 用户代理(user agent)
当用户完成邮件撰写时，邮件代理向其邮件服务器发送邮件，并存放在发送队列中。
当用户想读取一条报文时，邮件代理从其邮件服务器的邮箱中获取该报文。
用户邮箱
输出
报文队列
邮件
服务器
用户
代理
用户
代理
用户
代理
邮件
服务器
用户
代理
SMTP
邮件阅读器。允许用户阅读、回复、发送、保存和撰写报文。
种类：
GUI（图形用户接口）：阅读和编写多媒体邮件。如Outlook、Foxmail等。
Notes: ISP：Internet service provider
新浪，腾讯
Gmail yahoo

## Slide 4
2.4.2. 电子邮件系统的总体结构
3.邮件服务器(mail server)
邮箱：发送给用户的报文。
报文队列：用户要发出的邮件报文。
用户邮箱
输出
报文队列
邮件
服务器
用户
代理
用户
代理
用户
代理
邮件
服务器
用户
代理
SMTP
邮件发送主要过程：
邮件保存到发送方报文队列
通过SMTP协议转发到接收方邮件服务器，保存到相应邮箱中
若投递失败，发送方将其保存在一个报文队列中，以后每30分钟发送一次，若几天后仍未成功，将该报文删除，并通知发送方。
用户访问自己邮箱时，邮件服务器对其身份进行验证(用户名和口令)。
Notes: ISP：Internet service provider
新浪，腾讯
Gmail yahoo

## Slide 5
2.4.2. 电子邮件系统的总体结构
4.简单邮件传送协议SMTP
从发送方的邮件服务器 向接收方的邮件服务器发送邮件。
应用层协议。
使用TCP可靠数据传输服务。
包括两部分：
客户机端：在发送方邮件服务器上运行；
服务器端：在接收方邮件服务器上运行。
每个邮件服务器上都有SMTP的客户机端和服务器端。
用户邮箱
输出
报文队列
邮件
服务器
用户
代理
用户
代理
用户
代理
邮件
服务器
用户
代理
SMTP
Notes: ISP：Internet service provider
新浪，腾讯
Gmail yahoo

## Slide 6
2.4.4 邮件报文交付的3个阶段
主机A
服务器A
主机B
服务器B
Notes: 1：报文从用户代理，传送到本地邮件服务器
2：本地邮件服务器，使用tcp建立smtp会话，通过互联网，将邮件报文送到目的邮件服务器
3：接收邮件客户，使用POP3/IMAP4协议，对个人邮件服务器进行访问，获取报文

## Slide 7
2.4.5 SMTP协议的基本内容
1．SMTP命令和应答
SMTP命令 |  |  | SMTP应答 | 
关键词 | 变 量 |  | 代码 | 说 明
HELO | 发送端的主机名 |  | 220 | 服务就绪
MAIL FROM | 发信人 |  | 221 | 服务关闭传输通道
RCPT TO | 预期的收信人 |  | 250 | 请求命令完成
DATA | 邮件主体 |  | 251 | 用户不是本地的，报文将被转发
QUIT |  |  | 354 | 开始邮件输入
RSET |  |  | 450 | 邮箱不可使用
VRFY | 需要验证的收信人名字 |  | 500 | 语法错，不能识别命令
EXPN | 需要扩展的邮件发送清单 |  | 502 | 命令未实现
HELP | 命令名 |  | 552 | 所请求的动作异常终止，存储位置超过
 |  |  | 553 | 所请求的动作未发生，邮箱名不允许使用
Notes: 报文格式+传送规则

## Slide 8
2.4.5. SMTP协议
2.邮件报文格式
Notes: ISP：Internet service provider
新浪，腾讯
Gmail yahoo

## Slide 9
2.4.5 SMTP协议的基本内容
3．报文格式
（1）所有报文都是由ASCII码组成。
（2）报文由报文行组成，各行之间用回车、换行符分隔。
（3）报文的长度不能超过998个字符。
（4）报文行的长度≤78个字符之内（不包括回车换行符）。
（5）报文中可包括多个首部字段和首部内容。
（6）报文可包括一个主体，主体必须用一个空行与其首部分隔。
（7）除非需要使用回车与换行符，否则报文中不使用回车与换行符。

## Slide 10
2.4.5 SMTP协议的基本内容
4．邮件报文传送过程
（1）连接建立
SMTP客户和SMTP服务器，通过端口25首先建立tcp连接
Notes: SMTP客户和SMTP服务器，通过端口25，首先要建立TCP连接。
从客户端使用熟知端口号25建立与服务器的TCP连接，SMTP服务器向该客户送回应答码220，并且还为客户端提供了服务器的域名
客户端收到应答码后，发送HELO命令，启动客户端和服务器之间的SMTP会话。该客户端发送的HELO用来向服务器提供客户端的标识信息
服务器端回应应答码250，通知客户端：请求建立邮件服务会话已经实现

## Slide 11
2.4.5 SMTP协议的基本内容
4．邮件报文传送过程
（2）报文传送
Notes: 在SMTP客户与SMTP服务器之间的连接建立之后，发信的用户就可以与一个或多个收信人交换邮件报文了。
客户用“MAIL FROM”向服务器报告发信人的邮箱与域名
服务器向客户回应应答码“250”，代表请求命令完成
客户用“RCPT TO”命令向服务器报告收信人的邮箱与域名
服务器向客户回应应答码“250”，代表请求命令完成
客户用“DATA”命令对报文的传送进行初始化
服务器回应“354”，表示可以进行邮件输入了
客户用连续的行向服务器传送报文的内容，每行以两字符的行结束标识（CR与LF）终止。报文以只有一个“.”的行结束
服务器向客户回应应答码“250”，代表请求命令完成

## Slide 12
2.4.5 SMTP协议的基本内容
4．邮件报文传送过程
（3）连接终止
Notes: 报文发送完毕后终止本次SMTP会话。
客户端发送“QUIT”命令
服务器收到命令后，回应应答码“221”，并结束会话

## Slide 13
2.4.6 MIME协议的基本内容
MIME是SMTP辅助协议（非邮件传输协议），不能替代SMTP协议。
允许非7位ASCII码数据通过SMTP传输
Notes: MIME不属于一个邮件传输协议，它只是对SMTP的一个扩展，不能替代SMTP协议，至于为啥要替换SMTP了。主要是因为SMTP协议在传输报文时，只能够传输7位的ASCII格式的报文，不支持那些不使用7位ASCII格式的语种，同时它也不支持语音和视频数据的传输，因此我们需要一个辅助性协议帮忙传输报文，它就是MIME。

## Slide 14
2.4.7 POP3、IMAP4协议、
1．POP3协议（邮件读取协议）
Notes: 将存储在目的stmp服务器中的邮件报文，传送到用户的机制
Pop3客户端软件安装在邮件客户端，pop3服务器软件安装在邮件服务器中
清单：邮件清单，之后逐个读取邮件

## Slide 15
2.4.7 POP3、IMAP4、基于Web电子邮件
2．IMAP4协议
与POP3相似，功能更强
下载邮件之前检查邮件头部。
下载邮件之前可用特定字符串搜索电子邮件的内容。
可以下载部分电子邮件。
可以在邮件服务器上创建、删除、更名邮箱。
存放电子邮件可以在文件夹中创建分层次的邮箱

## Slide 16
2.4.7 POP3、IMAP4、基于Web电子邮件
3．基于Web的电子邮件
20世纪90年代中期，Hotmail开发了基于Web的电子邮件系统。
目前几乎所有门户网站都提供基于Web的电子邮件，使用Web浏览器收发邮件。

## Slide 17
2.4.7 POP3、IMAP4、基于Web电子邮件
3．基于Web的电子邮件
基于Web电子邮件，用户代理就是Web浏览器，用户和其远程邮箱之间的通信使用的是HTTP协议，而不是POP3或IMAP4协议。
邮件服务器之间的通信仍然使用SMTP协议
HTTP
HTTP
Notes: 用户代理就是普通的浏览器，用户和其远程邮箱之间的通信则通过HTTP进行。电子邮件报文从邮件服务器到浏览器，使用HTTP。邮件服务器和其他邮件服务器之间发送和接收邮件时，仍然使用SMTP。

## Slide 18
课后练习
问题1: 邮件从发信人用户代理发送到邮件服务器，使用的协议可以是：
A. HTTP B. SMTP C. POP3 D. IMAP4
Notes: 用户代理就是普通的浏览器，用户和其远程邮箱之间的通信则通过HTTP进行。电子邮件报文从邮件服务器到浏览器，使用HTTP。邮件服务器和其他邮件服务器之间发送和接收邮件时，仍然使用SMTP。

## Slide 19
课后练习
问题2: 邮件在邮件服务器之间传递，使用的协议可以是：
A. HTTP B. SMTP C. POP3 D. IMAP4
Notes: 用户代理就是普通的浏览器，用户和其远程邮箱之间的通信则通过HTTP进行。电子邮件报文从邮件服务器到浏览器，使用HTTP。邮件服务器和其他邮件服务器之间发送和接收邮件时，仍然使用SMTP。

## Slide 20
课后练习
问题3: 收件人从邮件服务器读取邮件时，使用的协议可以是：
A. HTTP B. SMTP C. POP3 D. IMAP4
Notes: ACD